å = Ã¥
ä = Ã¤
ö = Ã¶

Uppgift 1
Uppgift1.m
% Given funktion fÃ¶r konturen fÃ¶r en rotationssymmetrisk lur
y = @(x)(exp(-x/3)./(2-cos(pi*x)));

%%% Approximation av volymen %%%
func = @(x)y(x).^2;

% extrapolationen gÃ¶rs inuti metoden 'trapets'
helpvolume = pi * trapets(0, 2.6, 0.2, func);
volume = pi * trapets(0, 2.6, 0.1, func);
volumebetter = pi * trapets(0, 2.6, 0.05, func);
volumebest = pi * integral(func, 0, 2.6); % quad Ã¤r 'deprecated'

fi = [0 : 2 * pi/30 : 2 * pi];
x = [0 : 2.6/30 : 2.6]';

f = y(x);

% Konstruera matriser
X = x * ones(size(fi));
Y = f * cos(fi);
Z = f * sin(fi);
mesh(X, Y, Z);

disp([' Step=0.1' ' Step=0.05', ' quad']);
disp([volume volumebetter volumebest]);

trapets.m
function res = trapets(a, b, step, symbol)
% Funktionsförklaring:
% Beräknar två värden med trapetsregeln och gör sedan Simpsson
% extrapolation på detta.

res = trapetsnoextrpol(a, b, step, symbol);
double = trapetsnoextrpol(a, b, step*2, symbol);
res = res - (double - res)/3;

trapetsnoextrpol.m
function res = trapetsnoextrpol(a, b, step, symbol)
% * Funktionsförklaring:
% Trapetsregeln utan extrapolation.

% * Variabelförklaring:
% a = startvärde
% b = målvärde
% step = steglängd
% symbol = funktionen

% Trapetsregeln m h a iteration
i = a + step;
res = symbol(a)/2;
while(i < b)
    if(abs(i - b) < (E-5)) % Felmarginalskontroll
        warning('Bad step length or precision error')
        break
    end
    res = res + symbol(i);
    i = i + step;
end

res = res + symbol(b)/2;
res = res * step;

end

Uppgift 2a

Uppgift 3
Uppgift3.m
% Rensar föstret så att enbart den ritade gubben kommer synas
hold off;
plot(0, 0);
hold on;

% Det första är för kroppen, det andra för munnen
t = [0:0.05:1];
t2 = [-0.4:0.05:0.5]

% ritar kroppen och munnen
kropp = bezier(t, 0.81, 0.84)
mun = beziermun(t2, 0.1, 0.1)
mun2 = beziermun(t2, 0.2, 0.1)

% Ritar kroppen, ser till att den är symmetriskt
% Ritar även upp munnen (över- och undersida)
plot(-t, kropp);
plot(t, kropp);
plot(t2, mun);
plot(t2, mun2);

% Ritar ögonen
% Vänsterögat
centerX = -0.5; centerY = 0.5; radius = 0.05;
rectangle('Position',[centerX - radius, centerY - radius, radius*2, radius*2],...
    'Curvature',[1,1],...
    'FaceColor','g');

% Högerögat
centerX = 0.5; centerY = 0.5; radius = 0.05;
rectangle('Position',[centerX - radius, centerY - radius, radius*2, radius*2],...
    'Curvature',[1,1],...
    'FaceColor','g');

beziermun.m
function res = beziermun(t, yb, yc)
% * Funktionsbeskrivning
% Ritar en "beziermun" utifrÃ¥n styrpunkterna

% * Variabelbeskrivning
% t = funktionsvariabel
% yb = styrpunkt B
% yc = styrpunkt c

t = t';

% Bezierkurvans funktion
k = [(0.5+t).^3, 3.*(0.5-t).*(0.5+t).^2, 3.*(0.5-t).^2.*(0.5+t), (0.5-t).^3];

% Start och slutpunkt fÃ¶r kurvan
p1 = [0.3];
p2 = [0.28];

% BerÃ¤knar kurvan
res = k * [p1' yb' yc' p2']';
end

bezier.m
function res = bezier(t, yb, yc)
% * Funktionsbeskrivning
% Ritar en bezierkurva utifrÃ¥n styrpunkterna

% * Variabelbeskrivning
% t = funktionsvariabel
% yb = styrpunkt B
% yc = styrpunkt c

t = t';

% Bezierkurvans funktion
k = [(1-t).^3, 3.*t.*(1-t).^2, 3.*t.^2.*(1-t), t.^3];

% Start och slutpunkt fÃ¶r kurvan
p1 = [0.5];
p2 = [0];

% BerÃ¤knar kurvan
res = k*[p1' yb' yc' p2']';
end

Uppgift 4
uppg4.m
% Funktionsparametern
t = [0 : 0.005 : 1];
axis equal

% Kurvor fÃ¶r att rita ett fint delta (eller nÃ¤stan)
y = generalcubicbezier(t, [8 5], [20 20], [8 10], [9 20])
y2 = generalcubicbezier(t, [8 5], [20 20], [8 -15], [35, -10])
y3 = generalcubicbezier(t, [20 20], [24 30], [8 50], [30 35])

% Iterationsprocess fÃ¶r att mÃ¥la upp deltat med kaligrafieffekt
% Den flyttar kurvarna en liten bit (avstÃ¥ndet anges i 'd')
d = 5E-2;
for k = 1:40
    off = k * d;
    plot(y(:,1) + off, y(:,2) + off)
    hold on;
    plot(y2(:,1) + off, y2(:,2) + off)
    plot(y3(:,1) + off, y3(:,2) + off)
end

plot(40, 0) % Expandera graf-fÃ¶nstret (fulhack)

hold off

generalcubicbezier.m
function res = generalcubicbezier(t, start, slut, b, c)
% * Funktionsbeskrivning
% En kubisk bezierkurva

% * Variabelbeskrivning
% t = funktionsparameter
% start = vektor med x- och y-vÃ¤rde fÃ¶r startpunkten
% slut = vektor med x- och y-vÃ¤rde fÃ¶r slutpunkten
% b = styrpunkt B
% c = styrpunkt C

t = t';

% Bezierkurvans funktion
k = [(1-t).^3, 3*(t).*(1-t).^2, 3*(t).^2.*(1-t), (t).^3];

% berÃ¤knar bezierkurvan
res = k*[start; b; c; slut];
end